МОДУЛЬ ПИТАНИЯ

## PS-1520

# Инструкция по эксплуатации

PS-1520 – регулируемый источник электропитания (1.5А) с цепью подзарядки аккумуляторной батареи и индикатором сетевого питания. Размеры платы - 6.6 х 5.1см. Клейкая основа на плате предназначена для монтажа модуля.

### Технические характеристики

- Рабочее напряжение 6 / 12В

- Обеспечивает  напряжение для заряда аккумулятоных батарей. Регулируемый потенциометр для заряда кислотно-свинцового аккумулятора.

- Индикатор сетевого питания АС.

- Режим автоматического перехода на резервный источник питания при неисправности АС.

- Выход  защищен  предохранителем в 3А для высокого напряжения заряда батареи.

### Инструкция по установке

Во время установки выберите необходимое  рабочее напряжение:

- Рабочее напряжение 6В – не перерезайте желтый провод

- Рабочее напряжение 12В – перережьте желтый провод

Подав используете переменное  напряжение, без подключенного аккумулятора, измерьте  постоянное напряжение на клеммах DC. Измеренный и номинальный ток через нагрузку, позволит вам подобрать соответствующий трансформатор и аккумулятор.

Подключите аккумулятор и отключите источник переменного питания. Работа цепи должна быть нормальной. Подключите источник переменного питания, теперь цепь полностью протестирована и работоспособна.

Требования по трансформатору (для максимальной мощности)

- 6В DC   -  12B,40 BA

- 12B DC  - 16B, 40BA