МОДУЛЬ ПИТАНИЯ

## PS-3020

# Инструкция по эксплуатации

PS-3020 – регулируемый источник электропитания (3,0А) с встроенной цепью заряда батареи и индикатором переменного питания. Размеры платы - 8.4 х 6.6см. Клейкая основа на плате предназначена для монтажа модуля.

### Технические характеристики

- Рабочее напряжение 6 / 12В ( переключается перемычкой)

- Обеспечивает  напряжение для заряда аккумулятоных батарей. Регулируемый  потенциометр  для заряда кислотно-свинцового аккумулятора.

- Индикатор сетевого питания АС.

- Режим автоматического перехода на резервный источник питания при неисправности АС.

- Выход  защищен  предохранителем в 5А для высокого напряжения заряда батареи.

### Инструкция по установке

Во время установки выберите необходимое  рабочее напряжение:

- Рабочее напряжение 6В – не перерезайте желтый провод

- Рабочее напряжение 12В – перережьте желтый провод

Подав переменное  напряжение, без подключенного аккумулятора, измерьте  постоянное напряжение на клеммах DC. Измеренный и номинальный ток через нагрузку позволит вам подобрать соответствующий трансформатор и аккумулятор.

Подключите аккумулятор и отключите источник переменного питания. Работа цепи должна быть нормальной. Подключите источник переменного питания, теперь цепь полностью протестирована и работоспособна.

Требования по трансформатору (для максимальной мощности)

- 6В DC   -  12B, 80 BA

- 12B DC  - 16B, 80BA