Цифровой интерфон

Модель TP-90AN

Приложение к инструкции по эксплуатации

1. Введение

TP-90AN использует метод управления микропроцессором с сохранением параметров в памяти и предназначен для подключения до 90 станций.

2. Функциональные части

Receiver	телефон

Microphone	микрофон

Hook	рычаг

Call buttons	кнопки вызова

Led display	дисплей индикатора

Pick Up/Vol	ответ на чужой вызов/громкость

Hold/S.P.	удерживание/громкоговоритель

Coiled cord	телефонный провод

3. Особенности системы

По десяти общим проводам многоканальная цифровая система обеспечивает связь там, где необходима разветвленная сеть передачи сообщений: в офисах, в школах, на заводах, в административных зданиях, в банках, универмагах, институтах и на складах.

Достоинства системы:

3-1. Простая проводка: 10 общих проводов.

3-2. Возможно подключение до 90 станций

3-3. 3  независимых канала связи (конфиденциальность переговоров)

3-4. Индикатор отсутствия/запрета вызова позволяет узнать, что вы заняты и отменить вызов.

3-5. Несколько станций могут иметь один и тот же номер

3-6. Кнопка громкоговорителя позволяет вызывать абонента  без снятия телефонной трубки

3-7. Все станции могут быть разделены на 4 группы. Объявления громкой связи можно делать внутри  каждой группы, а также для всех абонентов сети,

возможна переадресация вызова на одну станцию внутри группы и ответ на чужой вызов.

3-8. Индикатор показывает номер вызывающей станции.

3-9 Индикатор также  показывает состояние системы “занято”:

FU - когда все три канала связи заняты

PF – когда занят канал объявлений (при передаче объявления в другой группе)

3-10. Система дает информацию абоненту о том, что номер занят или отсутствует в сети.

4. Объяснение функций

4-1 Функции связи

Поднимите трубку или нажмите кнопку S.P. Вы услышите длинный гудок - сигнал приглашения к набору.

Когда все каналы заняты, на дисплее горит FU и вы услышите сигнал “Занято” - короткие гудки. Подождите и повторите вызов позже.

Наберите номер нужной станции

Если станция занята, вы услышите редкие короткие гудки  - сигнал “Занято”

Если номер не существует (или заблокирован), то вы услышите частые короткие гудки  “Занято”

Беседа может начаться, когда вы услышите ответ вызываемого абонента. Для начала разговора необходимо поднять трубку, даже если вызов происходил при нажатой кнопке S.P.

4-2. Функция удерживания/блокировки

Чтобы включить функцию удерживания линии, нажмите кнопку HOLD. При этом микрофон в трубке отключается. Будет слышна мелодия.

Для отмены нажмите кнопку HOLD повторно.

4-3 Беседа с несколькими станциями/передача вызова

В разговоре может участвовать три станции, включая вашу.

Поднимите трубку и наберите номер первой станции.

После ответа нажмите кнопку  HOLD

Наберите номер второй станции.

После подсоединения обеих станций, нажмите кнопку удерживания HOLD повторно, что позволит вести беседу троим абонентам.

Если Вы хотите отсоединить последнюю станцию, положите трубку на 2 сек., затем поднимите и нажмите кнопку HOLD. Продолжайте беседу с первым абонентом.

4-4. Объявление

Существуют 2 разновидности объявления

Объявление по всей сети

Объявление внутри группы

Объявление по всей сети:

Поднимите трубку  или нажмите кнопку S.P.  и нажмите дважды клавишу 0.

На дисплее появится “PA” и вы услышите два коротких сигнала.

Проговорите объявление в трубку.

Объявление в группе (см. табл.1)

Поднимите трубку или нажмите кнопку S.P.  и наберите номер группы (01, 02, 03, или 04)

На дисплее появится индикатор  номера P1-P4 и вы услышите два коротких сигнала.

Проговорите объявление в трубку.

Табл.1

| Группа | Номер | Номера станций | Индикатор объявления |
| --- | --- | --- | --- |
| группа 1 | 01 | 10-29 (20 станций) | P1 |
| группа 2 | 02 | 30-49 (20 станций) | P2 |
| группа 3 | 03 | 50-69 (20 станций) | P3 |
| группа 4 | 04 | 70-99 (30танций) | P4 |
| Все номера | 00 | 10-99 | PA |

Примечание: Когда на дисплее одной группы горит индикатор объявления, то объявления в других группах невозможны и при попытке дать объявление  загорается индикатор PF.

4-5 Функция отмены приема объявлений

Если необходимо, чтобы станция принимала вызов, без приема объявлений (например, когда в комнате несколько аппаратов), то переведите DIP- переключатель #8 на задней панели аппарата в положение OFF.

4-6 Функция  переадресации  вызова внутри группы

Внутри каждой группы можно закрепить одну станцию для приема  вызовов, приходящих на все станции этой группы.

Поднимите трубку или нажмите кнопку S.P.

Наберите 05 (на дисплее будут гореть 4  горизонтальных сегмента)

Наберите номер  данной станции(2 верхних сегмента погаснут,2 нижних загорятся)

Повесьте трубку или еще раз  нажмите кнопку S.P.

Два сегмента внизу дисплея будут мигать, показывая, что процедура приписания завершена.

Для отмены, повторите шаги 1,2 и 4

4-7. Функция ответа на чужой вызов

Если станция занята, то вызов может быть передан на другую станцию той же группы.

4-8. Функция отсутствия/ запрета вызова

Если вы  хотите, чтобы вас не беспокоили, то вы можете включить функцию отсутствия/запрета вызова. При этом сигнал вызова на вашей станции отключается, а на дисплее вызвавшей станции ваш номер будет мигать и в трубке будут слышны  частые короткие гудки.

Для включения функции:

Поднимите трубку или нажмите кнопку S.P.

Наберите номер Вашей станции.

Положите трубку или повторно  нажмите кнопку S.P.

В верхней части дисплея будет мигать 2 сегмента, т.е. процедура  включения функции завершена.

Для отмены, снимите и повесьте трубку  или нажмите два раза кнопку S.P.

4-9. Настройка громкости звука

Настройка громкости может производится только в режиме ожидания. Существуют три уровня громкости: высокий, средний и низкий.

Убедитесь, что станция находится в режиме ожидания.

Нажмите кнопку VOL – на дисплее появится индикатор текущего уровня громкости.

Установите нужный уровень громкости двойным нажатием кнопки  VOL:

U1	низкий уровень

U2	средний уровень

U3	высокий уровень

4-10. Параллельное соединение

Две или три станции могут иметь один и тот же номер. Это позволяет подсоединить к системе большее число станций.

Установите номер станции

При вызове будут звонить все станции с этим номером.

Когда на вызов ответили, все остальные станции свободны.

Свободные станции работают как обычно.

5. Как установить номер станции

Номер станции устанавливается с помощью DIP- переключателя на задней панели аппарата.

Номер DIP		Номер станции

1			Номер “1”

2			Номер “2”

3			Номер “4”

4			Номер “8”

5			Номер “16”

6			Номер “32”

7			Номер “64”

8			Отмена приема объявления

Пример

Чтобы установить номер “43” и включить прием объявлений, необходимо перевести в положение ON переключатели ## 1, 2, 8, 32, P(остальные в положении OFF)

1+2+8+32=43

Чтобы установить номер “90” и отменить прием объявления, необходимо установить в положение ON переключатели ##2, 8, 16, 64 (остальные в положении OFF)

2+8+16+64=90

6. Метод установки

Для  монтажа системы используется 10-жильный кабель.

См. схему

На каждые 8 станций TP-90AN требуется один источник питания 24 В пост. тока.

Станции должны находится на расстоянии не более 1 км от источника питания.

Если расстояние между станциями более 1 км, то используйте дополнительный источник питания

При использовании провода 0.65 мм устанавливайте вторую станцию в пределах 1 км от первой с источником питания.

Примечание: Когда в систему добавляется источник питания, подсоедините вместе с проводом диод, если во внутреннюю цепь источника питания диод не встроен.

Наша модель RF-2A (24 В пост. тока, 1А) имеет встроенный диод.

Технические характеристики

Источник питания	24 В пост. тока

Потребление тока	120 мА (макс.)

Проводка	10 общих проводов

Эффективное расстояние	1 км / (0.65

Каналы связи	3 канала

Размеры	114 ( 220 ( 66